LES COTES SUR PIGES

Objectif : mettre en évidence et résoudre un triangle rectangle afin de calculer une cote de vérification.

- Introduction :

Pour mesurer la profondeur d’une encoche, les mécaniciens utilisent des piges (cylindres ou sphères) qu’ils placent dans l’encoche. Ils sont donc amenés à calculer une côte de vérification.

Soit la figure suivante :

Les cotes sont en mm

  - « Echauffement » :

- Calculer FE à 0,1 mm près.

- Calculer DE à 0,1 mm près.

  - Calcul de la cote de vérification y (cote sur pige y) :

- Calculer PN à 0,1 mm près ; en déduire SN.

- Calculer NO à 0,1 mm près.

- Calculer la cote de vérification y.

2.1 Soit la queue d’aronde de la figure ci-dessous:

Calculer à 0,1 mm près la cote x qui devra être lue sur le pied à coulisse dont les becs s’appliquent sur des piges de diamètre 16 mm.

- Déterminer la mesure de .

- Calculer AB; en déduire la mesure de AC.

- Calculer AD; en déduire la mesure de AF.

- Calculer la cote de vérification x.

2.2 Soit la pièce suivante : (les cotes sont en mm)

- Calculer x à 0,01 mm près.

- Calculer la mesure de .

- Calculer la mesure de .

- Calculer OA.

- Calculer OH.

- Calculer la cote de vérification y.

2.3 Soit la figure ci-dessous :

Les cotes sont en mm.

Calculer x et y à 0,01 mm près.

Exercices : Géométrie dans l’espace

Exercice 1 : La figure ci-contre représente un

Parallélépipède rectangle (ou pavé droit).

# On donne : AE = 3 cm ; EF = 4 cm ; EH = 6 cm

Calculer la longueur de la diagonale [BH].

Exercice 2 :

On veut construire le patron d’un cône de rayon r = 3,6 cm et de hauteur h = 10 cm. Pour cela :	1/ Calculer la longueur de OA(On note a cette longueur).

2/ Calculer la longueur de l’arc AB.

3/ Calculer l’aire latérale de ce cône.

(aire du secteur OAB), ainsi que l’aire de sa base.

(On donne la formule permettant de calculer l’aire

latérale d’un cône : A = ( r a )

Exercice 3 : Compléter le tableau suivant dans le cas d’une pyramide régulière.

| Aire de la base (cm2) | 60 | 65 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hauteur (cm) | 15 |  | 15 |
| Volume (cm3) |  | 390 | 420 |

Exercice 4 : On coupe une sphère de 8 cm de rayon par un plan situé à 6 cm de son centre.

Quel est le rayon du cercle obtenu ?

Quel est le périmètre de ce cercle ?

Exprimer les résultat au mm près.

Exercice 5 : Trois boules de pétanques de 7,4 cm de diamètre sont vendue dans un cylindre en carton. Calculer les dimensions intérieures de ce cylindre pour qu’elles s’adaptent parfaitement à la taille des boules.

Calculer le volume de la place néanmoins perdue.

Exercice 6 : La terre est assimilée à une sphère de diamètre D = 12756 km.

A/ Calculer la longueur de l’équateur.

B/ Calculer la longueur du 60ème parallèle.

Exercice 7 : Un gouttière a la forme d’un demi cylindre d’une largeur de 12 cm et d’une longueur de 12 cm.

Calculer le volume maximum d’eau qu’elle peut contenir.

Trigonométrie

# Text boxes

XI ) Le dessin ci-dessous représente une ouverture de fenêtre dans un mur ( les côtes sont données en m ).

1°/ Calculer OA, x et y.

2°/ Calculer l’aire de l’ouverture.

X ) La pièce ci-contre est symétrique par rapport à l’axe (xy). OI = 60 cm, AI = 80 cm et  = 100°.

1°/ Calculer AB et OB.

2°/ Calculer l’aire de la pièce.

IX ) Sur la figure suivante, on a AB = 20 cm, CD = 7 cm, BD = 25 cm et BC = 24 cm.

1°/ Calculer AD.

2°/ Montrer que BCD est un triangle rectangle en C.

3°/ Calculer  et .

4°/ En déduire .

VIII ) Dans le trapèze isocèle RSTU, on a UT = 4 cm,

RS = 2,8 cm et  = 70°.

Calculer la hauteur h du trapèze.

VII ) Pour mesurer la tour Eiffel, on utilise la technique suivante. On se place à une distance connue de la tour et on mesure l’angle entre l’horizontale et le sommet de la tour comme sur le dessin.

Quelle est la hauteur de la tour Eiffel ?

VI ) Dans le triangle isocèle ABC ( AB = AC ), on a BC = 9,4 cm et AI = 1,6 cm.

1°/ Calculer AB.

2°/ Calculer .

IV ) Calculer les côtes x et y.

V ) Sur le dessin suivant, on a AB = 3 m, CE = 2 m et  = 60°.

1°/ Calculer les angles  et .

2°/ Calculer les longueurs BC, CA, EF et DA.

III ) Dans le rectangle MNPQ on a MN = 15 cm et MQ = 12 cm.

1°/ Calculer MP à l’aide du théorème de Pythagore.

2°/ Calculer l’angle  en utilisant la trigonométrie.

I ) Soit un triangle ABC rectangle en B. Calculer :

1°/ AB si AC = 20 cm et  = 30°

2°/ AC si AB = 20 cm et  = 40°

3°/ BC si AC = 20 cm et  = 30°

4°/ BC si AB = 20 cm et  = 25°

5°/ AB si AC = 20 cm et  = 30°

6°/ AC si AB = 20 cm et  = 50°

II ) Soit un triangle ABC rectangle en B. Calculer :

1°/ L’angle  si AB = 15 cm et AC = 25 cm

2°/ L’angle  si BC = 15 cm et AC = 25 cm

3°/ L’angle  si AB = 15 cm et BC = 25 cm

R =

.

r

B

A

O

H

G

F

E

D

C

B

A

67,2°

R 14

41,2°

35,7

71,2

y

56

O

P

R

M

N

S

A

B

C

D

E

F

G

x

K

F

E

B

A

50°

8

22

75

D

C

O

G

H

I

J

E

C

K

B

H

A

R30

70

90

y

50

x

40

60°

30°

20

O

y

60°

90°

44,14

30

x

R10